## Slide 1: Zwemwater
Voorlichting Omgevingswet
Gert van den Toren

## Slide 2: Disclaimer
Ook voor ons wordt het pionieren onder de Omgevingswet, er is behoorlijk wat veranderd en gaandeweg moeten we uitvinden wat goed is
Zaken kunnen dus na verloop van tijd anders blijken en daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan wat er nu getoond en gezegd wordt
We streven naar landelijke afstemming, o.a. via het IPO/DBZ, maar er zullen toch provincies zijn die het anders invullen

## Slide 3: Werkzaamheden groep Zwemwater
Controle zwembaden
Controle officiële en kandidaat- zwemlocaties in oppervlaktewater
Informatiebord bij zwemwaterlocatie, zwemwatersite en overige communicatie
Controles Noordzeekust van Goeree tot en met Noordwijkerhout en Gorinchem tot Den Haag
Voor het hele grondgebied van Zuid-Holland

## Slide 4: Werkzaamheden groep Zwemwater
Uitvoering geven aan de Omgevingswet
  BAL voor zwembaden
  BKL voor oppervlaktewater
De hoofdtaken zijn:
  controle van 350 zwembaden
  controle van 115 zwemlocaties in oppervlaktewater

## Slide 5: Controle zwembaden
Reguliere controle zwem- en badinrichtingen onder de Whvbz
Categorie A (openbaar en semi openbaar) en B (peuterbaden)
  Categorie A = baden die > 2 m2, dieper dan 0.50 cm
  Categorie B = baden die > 2 m2 en die niet dieper zijn dan 0.50 cm
Onder de Omgevingswet is de oppervlaktemaat geschrapt en zijn er 4 categorieën gekomen:
  Baden met desinfectie
  Zwemvijvers
  Eenmalig gebruik
  Overige baden
Controles beslaan alle facetten van een badinrichting, dit zijn:
  Algemene hygiëne binnen de accommodatie;
  Waterbehandelingsinstallatie;
  Beoordelen van o.a. toezichtplan, legionella ‘RA’, waterkwaliteit.

## Slide 6: Vervolg Controle zwembaden
Overige taken: - toezicht op toezicht - onderzoeken calamiteiten, bv. chloorgasincident, (bijna) verdrinking, ontruiming, ongeval, gezondheidsklachten
- beoordelen nieuwbouw/verbouwing - beoordelen ontheffingen - signaaltoezicht (opslag chemicaliën, BWT, NVWA, brandweer, ILT)

## Slide 7: Zwemwater
Van toepassing zijnde regelgeving:
Europese zwemwaterrichtlijn
Omgevingswet
  BAL
  BKL
Omgevingsverordening Zuid-Holland

## Slide 8: Omgevingswet, zwembaden
Hoofdstuk 15 BAL Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden
Art 15.1 → zwemmen of baden in een badwaterbassin
Niet van toepassing
- op een huishouden
- badruimte van een logiesfunctie
- korter dan 24 uur opgesteld
- voor contact tussen mens en dier
- aan boord van schepen

## Slide 9: Omgevingswet, zwembaden
Art 15.2 → doel:
  voorkomen van verdrinking
  beschermen van de gezondheid van de gebruikers
  voorkomen van letsel
Art 15.3 → bevoegd gezag provincie
Art 15.4 → degene die de activiteit verricht draagt zorg voor de naleving
Art 15.5 → specifieke zorgplicht
Art 15.11 → ‘onverwijld’ melden ongewoon voorval

## Slide 10: Omgevingswet, zwembaden
§ 15.2.1 Badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd
  risicoanalyse, beheersplan, registratie incidenten
  vullen met drinkwater
  kwaliteitseisen
    geen cyaanuurzuur toevoegen
    geen ozon in badwater
    reeks parameters (o.a. vrij chloor [boven- en ondergrens], gebonden chloor, zuurgraad, doorzicht, ureum, IE, legionella, pseudomonas)

## Slide 11: Omgevingswet, zwembaden
  eigen meting
    dagelijks op vrij chloor, gebonden chloor, zuurgraad en doorzicht
    binnen half uur voor openstelling en minstens 1 keer in de tweede helft openstelling
    noteren in logboek en minstens 2 jaar bewaren
  lab meting
    geaccrediteerd
    maandelijks en driemaandelijks groot aantal parameters
    halfjaarlijks op legionella bij nevel
    luchtmetingen ozon (3 mnd) en trichlooramine (jrl)

## Slide 12: Omgevingswet, zwembaden
  Nieuwe kwaliteitsbepaling
  jaartoets vervalt
  klassenindeling I t/m III
  1 * niet voldoen aan klasse I → badwaterbassin sluiten
  2 * niet voldoen aan klasse II → idem
  3 * niet voldoen aan klasse III → idem
  tenzij:
  voor een aantal parameters binnen 30 min wel kan worden voldaan
  voor legionella de verneveling wordt gestopt
  voor ozon de ozongenerator wordt uitgeschakeld

## Slide 13: Omgevingswet, zwembaden
  Nieuwe kwaliteitsbepaling vervolg
  voor overschrijding bovengrens VBC, gebonden chloor, zuurgraad, of doorzicht en onderschrijding ondergrens VBC kan na eigen meting worden bepaald of er weer wordt voldaan
  voor de overige parameters mag het bassin pas weer open nadat een meting van het lab heeft aangetoond dat weer voldaan wordt
  overgangsrecht tot 1 januari 2025 voor bromaat, chloraat, chloride, nitraat, waterstofcarbonaat, som trihalomethanen, IE en clostridia en meetmethoden

## Slide 14: Omgevingswet, zwemvijvers
§ 15.2.2 Zwemvijvers
  risicoanalyse, beheersplan, registratie incidenten
  vullen met drinkwater
  kwaliteitseisen
    helofytenfilter voor waterbehandeling
    reeks parameters (o.a. doorzicht, zuurgraad, fytoplankton, hardheid, E-coli, IE, legionella, preudomonas)

## Slide 15: Omgevingswet, zwemvijvers
  eigen meting
    dagelijks op doorzicht, zuurgraad en zuurstofverzadiging
    binnen half uur voor openstelling en minstens 1 keer in de tweede helft openstelling
    noteren in logboek en minstens 2 jaar bewaren
  lab meting
    geaccrediteerd
    tweewekelijks op E-coli, IE en pseudomonas
    maandelijks overige parameters
    halfjaarlijks op legionella bij nevel

## Slide 16: Omgevingswet, zwemvijvers
  watertemperatuur
    ten hoogste 25 oC
    alleen technisch verwarmen < 23 oC
    max 5 dagen per jaar ten hoogste 28 oC
    dagelijks meten morgen, middag en avond
  aanwezigheid van vissen, watervogels, ratten en slakken zoveel mogelijk beperken
  verwijderen of op afstand houden
  inspecteren op aanwezigheid

## Slide 17: Omgevingswet, zwemvijvers
Kwaliteitsbepaling
  kwaliteitseisen ingedeeld in 2 klassen: I en II
  1 * niet voldoen aan klasse 1 → vijver sluiten
  2 * niet voldoen aan klasse 2 → idem
  tenzij:
  voor een zuurstofverzadiging, zuurgraad of doorzicht binnen 30 min wel kan worden voldaan
  voor legionella de verneveling wordt gestopt

## Slide 18: Omgevingswet, zwemvijvers
  Kwaliteitsbepaling vervolg
  voor overschrijding zuurstofverzadiging, zuurgraad of doorzicht kan na eigen meting worden bepaald of er weer wordt voldaan
  voor de overige parameters mag de zwemvijver pas weer open nadat een meting van het lab heeft aangetoond dat weer voldaan wordt
  overgangsrecht voor een aantal parameters tot 1 januari 2025
  en ook voor een aantal meetmethoden

## Slide 19: Omgevingswet, eenmalig gebruik
§ 15.2.3 Eenmalig gebruik
  water niet gedesinfecteerd
  geen zwemvijver
  na elke gebruiker geleegd
  vullen met drinkwater
  dagelijks desinfecteren en naspoelen

## Slide 20: Omgevingswet, overige
§ 15.2.4 Overige badwaterbassins
  geen desinfectie, geen zwemvijver en niet legen na elke gebruiker (dit zijn dus bijv. peuterbaden)
  risicoanalyse, beheersplan, registratie incidenten
  vullen met drinkwater
  kwaliteitseisen
    doorzicht, troebelheid, IE, legionella, pseudomonas, chlostridia
  eigen meting
    dagelijks op doorzicht
  labmeting
    maandelijks overige parameters

## Slide 21: Omgevingswet, overige
Kwaliteitsbepaling
  kwaliteitseisen ingedeeld in 2 klassen: I en II
  1 * niet voldoen aan klasse 1 → bad sluiten
  2 * niet voldoen aan klasse 2 → idem
  tenzij:
  voor doorzicht binnen 30 min wel kan worden voldaan
  voor legionella de verneveling wordt gestopt
  doorzicht aantonen met eigen meting
  overige met lab meting

## Slide 22: Omgevingswet, zwemmen
Art 15.63 Risicoanalyse
gaat over
  risico op verdrinking
  gezondheidsrisico’s
  risico op letsel
  bevat
  overzicht technische installaties
  plattegrond omgeving badwaterbassins
  omschrijving van de wijze van totstandkoming
is beschikbaar

## Slide 23: Omgevingswet, zwembaden
Art 15.64 Beheersplan
omschrijft
  maatregelen tegen verdrinking
  maatregelen tegen gezondheidsrisico’s
  maatregelen om letsel te voorkomen
  maatregelen om incidenten te voorkomen
  monsterpunten en meetmomenten
  wordt uitgevoerd
  (je niet houden aan je eigen beheersplan is dus strafbaar)

## Slide 24: Omgevingswet, zwembaden
Voor zowel RA als BP geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2026
Art 15.65 Logboek en registratie incidenten
bevat
  de aanleiding
  eventuele bijzondere omstandigheden
  de geconstateerde risico’s
  getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen

## Slide 25: Omgevingswet, zwembaden
Veel informatie over de Omgevingswet en zwemmen te vinden op Iplo.nl
VRAGEN?